## Slide 1: Mobile Kommunikation
Beginn: 15:15

## Slide 2
DI Christian Schöndorfer
Mag. Markus Gföhler

## Slide 3: Zeitplan
Beginn: 15:00 Uhr
Pause: 16:30 – 16:45 Uhr
Pause: 17:45 – 18:00 Uhr
Voraussichtliches Ende: 19:00 Uhr

## Slide 4: Überblick
Teil I : Historischer Überblick und technische Annäherung
Teil II: „Das Funkfeld“
Teil III: Grundlagen von Mobilfunk
Teil IV : Grundlagen von WLAN

## Slide 5: Pioniere
Heinrich Herz (1857 – 1894)

## Slide 6: Pioniere
Guglielmo Marconi (1874 – 1937)

## Slide 7: Pioniere

## Slide 8: Pioniere

## Slide 9: Pioniere
Marconi & Ferdinand von Braun erhalten 1909 Nobelpreis

## Slide 10: Weiterentwicklungen
Alternatoren

## Slide 11: Weiterentwicklungen
Großfunkstelle Nauen

## Slide 12: Das „Funkfeld“
EmpfangsleistungGeben Sie hier eine Formel ein.
Diversity
Abschattung
Reflexion
Dämpfung
Antennengeometrie
Fesnelzone

## Slide 13: Mobilkommunikation
In rund 10 Jahren erreicht die Anzahl der mobilen Endgeräte die Anzahl der Festnetzanschlüsse, die dafür 100 Jahre benötigten
Spektrum reicht von DECT Systemen bis hin zu zellularen Systemen
Global System for mobile communication GSM

## Slide 14: … die Anfänge einer Technologie…
1920er Jahre
  Deutsche Reichsbahn verwendet ein Zugtelefon
1946
  in USA wird das erste „Mobilfunksystem“ präsentiert
    18 kg
    8 Minuten Gesprächszeit
1953
  erstes Mobilfunkgespräch in Deutschland anlässlich der Funkausstellung in Berlin
    16 kg
    Ca. 8000 DM
    Erst rund 5 Jahre später für Verkehrsfunk freigegeben (A-Netz)

## Slide 15: … die Anfänge einer Technologie…
1982
  Nordic Telecom und Netherlands PTT vereinigen sich zur CEPT (Conference of European Post and Telecommunications)
  Ziel: Entwicklung eines zellenorientierten Funksystems
1986
  Verabschiedung des ersten Standards
1987
  13. September: Vertreter von 12 Ländern in der CEPT GSM Gruppe unterschreiben den GSM (Groupe Spéciale Mobile) MoU "Club" mit launch date of 1 July 1991.
  Der Originalname wurde später auf Global System for Mobile Communications, GSM geändert

## Slide 16: … die Anfänge einer Technologie…
1989
  European Telecommunications Standards Institute (ETSI) definiert GSM als den internationalen Standard für zellularen Mobilfunk
1989
  PPM (AG aus Alcatel&Siemens) entwickelt in Ö das erste Mobilfunknetz
1990
  Phase 1 GSM 900 Spezifikation wird eingefroren
  Erster GSM World Kongress in Rom mit 650 Teilnehmern
1991
  Erste GSM Funtionsdemonstration in Frankreich
  GSM World Kongress Nizza mit 690 Teilnehmern
1992
  Erster GSM network Operator ist Oy Radiolinja Ab in Finnland
  Im Dezember bereits 13 Netze in 7 Ländern online

## Slide 17: … die Anfänge einer Technologie…
1993
  erstes GSM Wählamt geht am Schillerplatz in Betrieb (lokale Abdeckung der Innenstadt)
  Dezember 1994: Mobilkom wird gegründet
  Erste Roamingabkommen werden unterzeichnet
1994
  Erstes GSM Netz in Afrika
  GSM Phase 2 wird verabschiedet (bearer services, data/fax)
  69 Netze in 43 Ländern
1995
  Erstes GSM 1900 Netz in den USA online
  117 Netze in 69 Ländern
1996
  bereits 120.000 Teilnehmer im A1 Netz
1996
  maxMobil startet als zweiter Betreiber/Anbieter

## Slide 18: … die Anfänge einer Technologie…
1998
  connect Austria (one) startet als dritter Anbieter (und zwar auf der Frequenz 1800, one hat keine GSM-900 Lizenz)
1999
  A1 startet mit WAP-Diensten (zum Zugriff auf Datentransfer)
2000
  Telering startet
  A1 startet als weltweit erster Provider flächendeckend GPRS
  Vergabe der UMTS Lizenzen
2001
  Telering und connect starten ebenfalls mit GPRS
2001
  max mobil startet mit GPRS
2003
  A1 starter das erste UMTS Netz

## Slide 19: Teilnehmerstand heute
Teilnehmerstände per März 2006 (rtr)
Mobilkom: 3.436.700
T-Mobile: 2.095.000
ONE: 1.817.000
tele.ring: 1.053.000
3 Austria: 345.000
Tele2: 180.000
Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich im 3. Quartal 2022
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/306689/umfrage/marktanteile-der-mobilfunkanbieter-in-oesterreich/

## Slide 20: Rufnummernplan laut rtr

## Slide 21: Frequenzbänder (1)

## Slide 22: Frequenzbänder (2)
Übersicht über die für GSM-1800 genutzten Frequenzen
  Frequenzbereich 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz
  Trägerfrequenz Uplink Fu = 1710,2 MHz + (ARFCN - 512)*0,2 MHz
  Trägerfrequenz Downlink Fd = Fu(ARFCN) + 95 MHz
UMTS

## Slide 23: Grundlagen der Funkübertragung
Die Übertragung vom Sender zum Mobilteil unterliegt immer Störungen
Daher hoher Aufwand für Fehlererkennung notwendig
Störquelle1: Low Fading (Abschattung durch Berge, Häuser,..)
Genutze Störung: Mehrfachausbreitung durch Reflexion (vor allem im städtischen Bereich genutzt, in Zügen großes Problem)
Reflexion im Stadtgebiet: etwa 5us, auf dem Land etwa 15 bis 20us

## Slide 24: Grundlagen der Funkübertragung
Die Reflexionen sind laufzeitabhängig, aber auch frequenzabhängig
Bewegung während des Sendes verschärft die Problematik zusätzlich, DECT für Gehbewegung entwickelt, GSM für etwa 250 km/h
Fast Fading: schwankendes Empfangssignal mit starken Einbrüchen bis zu 40 dB, das Problem wird durch Bewegung verschärft
Abhilfe: Diversity (geringfügig versetzt angeordnete Empfangsantennen), der Abstand muss aber groß genug sein, um Überlagerungen zu vermeiden (/2)

## Slide 25: Netzstruktur
Grundstruktur: zellular
In jeder Zelle gibt es eine „Basisstation“, die mehrere Kanäle anbietet
In den Randbereichen gibt es Überlappung
Um die Anzahl der Funkkanäle zu erhöhen, werden die Sendeleistungen der Basisstationen begrenzt !!
GSM Basistationen reichen von etwa 350 m bis max. 35 km

## Slide 26: Netzstruktur
Die Trägerfrequenz einer Basistation darf in angrenzenden Zellen NICHT eingesetzt werden
Es können auch mehrere Trägerfrequenzen pro Zelle angewendet werden
Näherungsweise werden die Funkzellenbereiche als Sechseck dargestellt

## Slide 27: Netzstruktur
Folgende drei Faktoren gewährleisten den Regelbetrieb:
  Leistungsbegrenzung der BTS
  Leistungsbegrenzung des mobilen Endgerätes durch die Basisstation
  Frequenzy hopping: pro Zeitschlitz eine andere Trägerfrequenz
  Diskontinuierliche Übertragung: Reduzierung der Sendeleistung auf 0 bei Sprachpausen
Meist werden 7 bis 9 Zellen zu einem Cluster zusammengefasst; in jeder Zelle unterschiedliche Trägerfrequenzen
Die Cluster können ähnlich den Zellen kombiniert werden

## Slide 28: Clusterorganisation

## Slide 29: Netzstruktur
Die Zellen müssen nicht notwendiger Weise die gleiche Größe haben
  In ländlichen Gebieten rural areas große Zellen
  In städtischen Gebieten suburban areas kleine Zellen
  City Center kleinstmöglich
  Bei UMTS auch hot spots mit wenigen 100Metern für beispielsweise Bahnhöfe

## Slide 30: GSM
Erster Standard 1990 von ETSI veröffentlicht
Ursprünglich rein europäischer Standard
Heute bis auf USA und Japan defacto Standard
Eindeutige Rufnummer in ganz Europa
Rein digitaler Standard
Jedes mobile Endgerät informiert die „nächstgelegene“ Basisstation, die ihre Standortinformation an das HLR weiterleitet
GSM-Basisstationen arbeiten mit 900 bzw. 1800 MHZ

## Slide 31: GSM Funktionsschemata
Termini:
  BTS: Base Tranceiver Station
  BSC: Base Station Controller
  MSC: Mobile Services Switching Center
  Mehrere BTS->BSC->MSC
  RSS Radio Subsystem
  Trau: Transcoder Rate Adaption Unit
  HLR: Home Location Register
  VLR: Visitor Location Register
  MAP: Mobile Application Part (zur Signalisierung zwischen den MSC)

## Slide 32: GSM-Funktionsaufbau
Radio Subsystem RSS
  Mobile Station (MS)
  Base Station Subsystem (BSS)
  Transcoder Rate Adaption Unit (TRAU)
Switching and Management Subsytem (SMSS)
  Mobile Switching Center (MSC)
  Gateway Mobile Switching Center (GMS)
  Home Location Register (HLR)
  Visitor Location Register (VLR)

## Slide 33: GSM

## Slide 34: Radiosubsystem RSS
Das RSS besteht einerseits aus dem Funknetzteil und dem „Handy“, das der Teilnehmer mit sich führt und daher den offiziellen Namen Mobilestation (MS) hat.
Das GSM-Funknetz wird im allgemeinen Radio Access Network (RAN) genannt und wird von mehreren Base Station Subsystemen gebildet (siehe BSS). Diese beiden Subsysteme sind für die Kommunikation per Funk und damit auch für die Mobilität und all den dazugehörigen Funktionen verantwortlich

## Slide 35: Radiosubsystem RSS
Mobilestation MS
  Sendeleistung von 20mW bis 2 W
  Bei Feststationen bis zu 20W
  Sendeleistung kann von der BTS reguliert werden
Die Mobilestation ist in unserem Sprachraum fast ausnahmslos unter dem Ausdruck „Handy“ bekannt, der interessanterweise im englischsprachigen Raum nicht zu finden ist, sonder nur im deutschsprachigen. Die MS besteht aus zwei Komponenten:
  Mobile Equipment - ME
  Subscriber Identity Module - SIM

## Slide 36: RSS: Subscriber Identity Module (SIM)
Auf der SIM-Karte stehen Netzbetreiber-spezifische Daten, wie
  Rufnummern,
  Identifikationsnummern usw.,
  durch die der Zugriff auf Mobilfunkdienste überhaupt erst möglich wird.
Nur der Notrufdienst 112 lässt sich mit einem Handy ohne SIM-Karte durchführen!

## Slide 37: RSS: Subscriber Identity Module (SIM)
Die SIM-Karte ist aber nicht nur ein Datenspeicher sondern auch ein Microcontroller, mit dem sich Rechenoperationen durchführen lassen.
Zu den Aufgaben der SIM-Karte gehören
  die Identifikation des Kunden im GSM-Netz (A3-Algorithmus, RAND & SRES: Authentisierung),
  Datenverschlüsselung (Kc, A8-Algoritmus),
  Softwareimplementierung von Zusatzdiensten,
  Speicherung von Kundendaten und Verwaltung netzspezifischer Daten wie z.B. Lokalität.

## Slide 38: RSS: Subscriber Identity Module (SIM)
Betriebssystem ist im im ROM (heute typ. 32kByte)
RAM heute typ. 2kByte
Das EEPROM (heute typ. 32kByte) beinhaltet die Applikationen.
Der Bus hat eine Breite von 8Bit.
Die Abmessungen des eigentlichen SIMs sind gerade einmal 5mm x 5mm:

## Slide 39: RSS: Subscriber Identity Module (SIM)
Das SIM hat im Allgemeinen 8 Kontakte, von denen nur 5 Kontakte (nc: not connected) verwendet werden:
Vcc für die positive Spannungsversorgung
GND für die Spannungsmasse
RST für ein Reset in einen vordefinierten Zustand
CLK für den Systemarbeitstakt
I/O für den seriellen Datenaustausch in die Karte und aus der Karte hinaus

## Slide 40: RSS: Radio Access Network (RAN)
Das RAN hat die Aufgabe die Funksignale der Mobilteilnehmer aufzunehmen bzw. die Teilnehmer mit Funksignalen zu versorgen und diese Signale Vermittlungsstellen zur Verfügung zu stellen, die für weitere Signalwegschaltung innerhalb oder auch außerhalb des GSM-Netzes sorgen.
Das RAN wird durch mehrere Basestation Subssytems (BSS) gebildet, wobei jedes BSS aus
  einem Basestation Controller (BSC) und den an ihm angeschlossenen Base Tranceiver Staitions (BTS) besteht:

## Slide 41: RSS: Base Station Controller
Der BSC ist eine Art von Vorfeldkonzentration mehrerer Zellen und verwaltet die Funkressourcen dieser an ihn angeschlossenen Zellen.
Er ist für seine Zellen eine „Datenbank“ und leitet die Informationen von den Zellen an eine Vermittlungsstelle weiter (MSC).
Der BSC muss also die Frequenzkanäle und Zeitschlitze all seiner Zellen verwalten, um zu wissen, welchen Kanal er bei neuen Gesprächen vergeben kann und noch nicht besetzt ist.
Benötigt ein MSC einen Funkkanal, um z.B. ein Gespräch vom Festnetz zu einem Mobilteilnehmer durchzustellen, so muss das MSC zuerst beim BSC anfragen, ob überhaupt ein Funkkanal für diesen Dienst verfügbar ist.

## Slide 42: RSS: Base Station Controller
Eine weitere wichtige Aufgabe des BSC ist die Sendeleistungskontrolle der kommunizierenden Funkstationen – also MS und BTS. Auch Handover führt er durch, solange es sich beim Zellenwechsel um seine Zellen handelt.
Um in Zukunft auch Handover vom GSM- auf das UMTS-Netz zu ermöglichen, muss der BSC aufgerüstet werden, damit er auch die UMTS-Frequenzmessergebnisse seiner zu verwaltenden Mobilteilnehmer verarbeiten kann. Das Handy schickt also nicht nur GSM-Messergebnisse, sondern auch UMTS-Kanalmessungen. Ohne diese UMTS-Messwerte wüsste der BSC (genauer gesagt das dem BSC zugeordnete MSC) nicht zu welchem 3G-MSC (UMTS-MSC) und RNC des UTRANs er Kontakt aufnehmen muss, um einen Handover von der GSM-Zelle zur UMTS-Zelle durchführen zu können.

## Slide 43: RSS: Base tranceiver station
Die BTS ist für die Kommunikation in einer Zelle zuständig und besteht aus Funkantennen und einer elektronischen Signalverarbeitung.
Zu den Aufgaben der BTS gehört
  die Funkverbindung mit der MS zu realisieren,
  die Daten auf Hochfrequenz zu modulieren sowie
  die Setzung der TDMA-Zeitrahmen. Die BTS kommuniziert per Funk
    mit dem Teilnehmer über die Um-Schnittstelle
    mit dem BSC über die Abis-Schnittstelle.

## Slide 44: RSS: Aufgaben der BTS
Kanalkodierung
  Die Datenübertragung ist per Funk um einige Zehnerpotenzen fehleranfälliger als die kabelgebundene, was einen erheblichen Aufwand zur Datensicherung gegen Übertragungsfehler bei GSM-Systemen zur Folge hat.
  Dazu wird die durch Kompression mühsam verringerte Übertragungsrate von 13kbit/s durch Hinzufügen von Redundanz und Prüfsummenbits wieder auf 22,8kbit/s erhöht und ausgeklügelte Übertragungstechniken eingesetzt (Bei Halbratenkanälen: von 5,6kbit/s auf 11,4kbit/s).
Redundanzerhöhung

## Slide 45: GSM Sprachkanalkodierung
Funkschnittstelle ist knappeste Ressource
Daher geringste Bandbreite für Sprache (etwa 22 kB anstelle beispielsweise 64kB bei ISDN)
Es wird Adaptives Differential PCM Verwendet
  Es wird nicht der direkte Abtastwert übertragen, sondern die Differenz zu einem Vorhersagewert (Digital).
  Netto können etwa 13 kbit/s erreicht werden, Rest ist Sicherungsinformation
  Das Verfahren reagiert extrem empfindlich gegenüber Störungen (da adaptiv)

## Slide 46: GSM - Abtastung
Die Sprache wird mit 8 kHz abgetastet (Amplitude mit 13 Bit)
Identifizierung von Blöcken zu 20 ms
Diese werden dann digitalisiert zu 260 Bit
  Dieser Block wird in 182 Klasse-I und 78 Klasse-II Bits abgelegt
  Die Klasse-I Bits entsprechen dem MSB, ihr Verlust führt zu erheblichem Qualitätsverlust. Sie werden besonderen Schutzmechanismen unterzogen
  Die Klasse-II Bits entsprechen dem LSB, ihr Verlust beeinflusst die Sprachqualität weniger, sie werden ungeschützt übertragen
  ‚Der so entstandene Burst von 456 Bits wird alle 20 ms übertragen, man erhält also rund 22,8 kBit/sec.

## Slide 47: GSM – Klasse-I Bits
Die höchstwertigen 50 Bits der Klasse-I Bits werden durch drei Parity Bits (CRC) gesichert
  Somit steigt die Bitzahl von 182 auf 185
Am Ende kommen Tailbits hinzu, die einer Präambel vergleichbar sind
Abschließend werden die Bits einem Faltungscode unterzogen
  Jedes Bit wird in Abhängigkeit zu seinem Vorgänger auf zwei verschiedene Weisen dargestellt und somit verdoppelt sich die Bitzahl auf 378

## Slide 48: GSM Klasse-I & II Bits

## Slide 49: Interleaving

## Slide 50: RSS: Transcoder Rate Adaption Unit
GSM Sprachcodierung
  Da ein GSM-Zeitschlitz als Funkkanal maximal 22,8kbit/s übertragen kann, liegt es nahe, dass die Standard-Datenrate von 64kbit/s, wie sie von Vermittlungsnetzen verwendet wird, viel zu groß ist.
  So hat ein Gespräch, das vom Festnetz kommt, nun einmal eine Datenrate von 64kbit/s - und die passt kapazitätsmäßig nicht auf einen Funkkanal von GSM.
  Außerdem ist ein Funkkanal so ziemlich das schlechteste Übertragungsmedium, das es gibt.
  Ohne Schutzmaßnahmen würden die Funksignale ziemlich gestört beim Funkempfänger ankommen. Diese Schutzmaßnahmen bestehen aus Bits als Zusatzinformationen, die dem eigentlichen Nutzfunksignal zugefügt werden müssen, damit der Empfänger das gestörte Empfangssignal wieder auf das korrekte Signal zurückrechnen kann.
  Man sieht, dass das ursprüngliche 64kbit/s-Sprachsignal stark komprimiert werden muss, damit es mit den zuzüglichen Schutzbits in den Zeitschlitz der Kapazität 22,8kbit/s hinein passt.
  -> Ein Sprachkompressionsverfahren muss her!

## Slide 51: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
1987 wurde von der GSM-Entwicklungsgruppe eine Kombination von drei Kompressionsmethoden für die Sprachübertragung über den GSM-Funkkanal gewählt. Dabei handelt es sich um
  die LPC-Technik (Linear Predictive Coding),
  die LTP-Technik (Long Term Prediction) und
  die RPE-Technik (Regular Pulse Excitation).
  Aufgabe der Sprachkompression ist es, alle unnötigen Informationsanteile aus dem 64kbit/s-Signal herauszufiltern.
  Die menschliche Sprache besteht aus vielen redundanten Anteilen, die keinen eigentlichen Informationsgehalt beinhalten. Ähnlich ist es auch bei Wörtern: So hat z.B. das Wort "Quelle" ein paar redundante Buchstaben. Würde man statt "Quelle" nur "Qele" schreiben, so wüsste man trotz der Rechtschreibfehler, um welches Wort es sich handelt - UND man hätte aber 2 Buchstaben eingespart (Einsparung von 33%).

## Slide 52: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Der Schall der menschlichen Sprache wird von einem Mikrofon in ein elektrisches analoges Signal umgewandelt.
Dieses Signal wird mit einer Rate von 8kHz (8000 mal pro Sekunde wird der Spannungswert des Signals gemessen und gespeichert) abgetastet, sodass sich pro Sekunde 8000 analoge Messwerte ergeben.
Jeder Messwert wird im Normalfall mit 8 Bit quantisiert, manchmal auch mit 13 Bit.
Mit 8 Bit können 256 (28=256) verschiedene Wertestufen dargestellt werden.
8000 Messwerte gibt es pro Sekunde und jeder Messwert wird mit 8 Bit aufgelöst --> daraus ergibt sich 64kbit/s (8000 * 8). Bei 13 Bit-Auflösung würden sich sogar 100kbit/s ergeben.
Mit dem RPE/LTP-LPC-Verfahren wird dieser Datenstrom von 64kbit/s (bzw. 100kbit/s bei 13Bit-Auflösung) auf 13kbit/s reduziert. Um diese Reduktion durchführen zu können, musste zuerst einmal ein menschliches Sprachmodell geschaffen werden, das durch geeignete Sprachparameter in einem Codebuch festgehalten wurde.

## Slide 53: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Der Bitstrom der 64kbit/s-Sprache wird zuerst in 20ms-Sprachblöcke zerlegt - man spricht hier von Segmentierung.
Jeder 20ms-Sprachblock besteht somit aus 1280 Bits (64000/1000*20).
Bei der Zerlegung der menschlichen Sprache entzieht eine Stufe (LPC-Analyse) dem zu codierenden Sprachsignal einen quasi-periodischen Signalanteil, das für die Formung stimmhafter Anteile (Vokale, Nasale) wichtig ist.
Für jedes dieser Sprachpakete werden dabei aus einem umfangreichen Codebuch möglichst passende Anregungssignale, Verstärkungs- und Filterparameter ausgewählt, die als Eingabe auf der Empfängerseite das Originalsignal am besten synthetisieren können. Anschließend wird das Restsignal geeignet übertragen.

## Slide 54: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Lineare Prädiktion - im Detail
Die erste Stufe, die LPC-Stufe, bestimmt den optimalen Filterparametersatz, wobei auch benachbarte Sprachblöcke (zwar nur begrenzt) für die Kompression miteinbezogen werden.
Die menschliche Sprache hat nämlich über die Zeit betrachtet eine gewisse statistische Abhängigkeit, die man für die Kompression ausnutzen kann.
Gewisse Tonnuancen bedingen weitere Tonnuancen. Die Hauptaufgabe dieser Stufe liegt darin, dass die Grobstruktur des Signals übertragen und damit das Amplitudenspektrum schon kräftig bereinigt wird.
Das nun an die LTP-Stufe übergebene Signal wird ähnlich gefiltert, wobei jetzt aber vorallem die länger dauernde statistische Abhängigkeiten der menschlichen Sprache berücksichtigt werden, wie Silben und Laute. Der Vokal "A" wird z.B. meistens einen langen Zeitintervall betont, sodass die gleiche Information im nächsten Sprachrahmen ebenfalls enthalten ist. Warum also zweimal speichern, wenn es einmal doch eigentlich auch tun würde? - Das ist das Motto. Dadurch werden die in der menschlichen Stimme auftretenden periodischen Signalanteile effektiv erfasst. Die so gewonnenen Parameter werden übertragen, vom vorherigen Signal abgezogen und der RPE-Stufe übergeben.

## Slide 55: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Lineare Prädiktion - im Detail
Nachdem das Sprachsignal nun schon ziemlich mit den wesentlichen Anteilen ausgefiltert ist, darf die RPE-Stufe nun eine verlustbehaftete Codierung des Restsignals durchführen, indem sie irrelevante Sprachinformation weglässt. Die RPE-Stufe führt zunächst eine Tiefpaßfilterung durch und tastet das Signal anschließend nur noch mit 1,3kHz neu ab. Genau genommen zerlegt der Algorithmus das Signal in 3 Teilsignalfolgen (etwa: 1,4,7,10 – 2,5,8,11 – 3,6,9,12) und verwendet diejenige Folge als Restsignal, die am besten passt.
Im nächsten Schritt wird das übriggebliebene Restsignal in einem sogenannten Kurzzeit-Prädiktions-Filter auf statistische Abhängigkeiten benachbarter Abtastwerte untersucht und wiederum optimierte Parametersätze berechnet.
Am Ausgang dieser drei Stufen, die in der obigen Abbildung zu sehen sind, liegt ein Datenfluss von 13kbit/s an - also nur noch 260 Bits pro 20ms-Sprachrahmen

## Slide 56: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Lineare Prädiktion - im Detail
Auch die Halbratenkanal-Technik verwendet ähnliche CELP-Komprimierungstechniken (Code Excited Linear Prediction) aber bis zu viermal mehr Rechnerleistung, um letztlich die benötigte Übertragungsbandbreite auf 5,6kbit/s mehr als zu halbieren.
Die Halbratenübertragung ermöglicht es, dass pro Funkkanal jetzt 2 Teilnehmer gleichzeitig kommunizieren können.
So lässt sich die Teilnehmerkapazität in einer Funkzelle verdoppeln! Halbratenübertragung wird häufig bei sogenannten Events verwendet, wo für eine kurze Zeitdauer mit einem hohen Teilnmehmeraufkommen zu rechnen ist (z.B. Donauinselfest in Wien). Da hier wesentlich weniger Bits übertragen werden, ist auch die Fehleranfälligkeit bei der Funkübertragung größer.
Der Ausfall einzelner Bits wiegt hier viel schwerer als bei der 13kbit/s-Kodierung. Die Informationen des Sprachblocks wird nur mehr auf vier statt acht Datenpakete verteilt. Um diese Fehlerrate hier klein zu halten, ist auf der Luftschnittstelle der Anteil der eingefügten Redundanzbits größer.

## Slide 57: TRAU: RPE/LTP-LPC Sprachkompression
Kanalkodierung
  Die Datenübertragung ist per Funk um einige Zehnerpotenzen fehleranfälliger als die kabelgebundene, was einen erheblichen Aufwand zur Datensicherung gegen Übertragungsfehler bei GSM-Systemen zur Folge hat.
  Dazu wird die durch Kompression mühsam verringerte Übertragungsrate von 13kbit/s durch Hinzufügen von Redundanz und Prüfsummenbits wieder auf 22,8kbit/s erhöht und ausgeklügelte Übertragungstechniken eingesetzt (Bei Halbratenkanälen: von 5,6kbit/s auf 11,4kbit/s).

## Slide 59: Switching and Management Subsystem - SMSS
Zum Network Sub System zählen
  Mobile Service Switching Center MSC
  Gateway Mobile Switching Center GMSC
  Visiting Location Register VLR
  Home Location Register HLR
  Authentication Center AC
  Equipment Identification Register EIR
  Operation and Maintenance Center OMC

## Slide 60: GSM - MSC
Mobile Service Switching Center MSC
  Verbindung der Teilnehmer im gleichen Netz
  Verbindung zu Zeilnehmern in fremden Netzen (auch Datex-P)
  Die notwendigen Informationen kommen aus dem
    Heimatregister (Home Location Register)
    Besucherregister (Visitor Location Register)
    Beglaubigungszentrale (Authentication Center)
  Alle Schnittstellen laufen über SS7

## Slide 61: GSM - HLR
Home Location Register
  Hält teilnehmerorientierten Daten
    Rufnummer
    Zugriffsberechtigung
    Zugeordnete Dienste
  Jeder Teilnehmer ist einem HLR fix zugeordnet
  HLR „kennt“ Position
  Es entfällt somit die „Suche nach einem Teilnehmer“
  Wenn HLR ausfällt,….

## Slide 62: GSM - OMS
Operation and Maintenance Subsystem OMS
  Authentication Center: Enthält Info zum Schutz gegenüber Abhören
    Die Kommunikation ist verschlüsselt
    Der Teilnehmer muss authentifiziert werden
    Schlüsselpaare werden im AC gehalten
  Euquipment Identity Register (EIR)
    Hier werden die Gerätenummern gespeichert
    Missbrauch gestohlener Geräte kann somit verhindert werden
  Weiters werden Systemmanagementfunktionen zur Verfügung gestellt
    Beispielsweise die Remoteverwaltung der BTS über IP-Strecken
    Oder die SNMP basierte Überwachung von Routern

## Slide 63: GSM Dienste
Neben Sprachdiensten
Auch Leitungsvermittlungsdienste mit max. 9.6 kBit
Sprachübertragung
  Voice Acitivity Detector erkennt, ob gesprochen wird, Sendeleistung auf 0 bei Sprachpausen = Energiesparen
Datendienste
  Hich Speed Circuit Switched Data HSCSD, Leitungsvermittlung mit Kopplung mehrerer 9,6 kLeitungen
  Gerneral Paket Radio System GPRS, Paketvermittlung und daher virtuelle Kanäle im Netz, eigene GPRS-Knoten notwendig
  Wireless Application Protocol WAP, Zugriff auf www Seiten über die Sprache WML, optimiert für kleine Displays
  Short Message Service SMS

## Slide 64: GSM Dienstmerkmale
Supplementary Services (SA) als Dienste
  Anzeigen der Rufnummer
  Anklopfen
  Halten
  Konferenz
  Geschlossene Benutzergruppe
  Fangen (Identifikation böswilliger Anrufe)
  Übermittlung von Tarifinfos
  Sperren
  Vgl ISDN

## Slide 65: GSM - Funktionsablauf
Entgegennahme eines Anrufes auf einem Mobilteil:
  Ein eingehender Ruf aus dem Fernsprechnetz wird zum einem GSM-Gateway geleitet (Identifizierung durch Vorwahl). Der ersteTeil der Rufnummer kennzeichnet das HLR
  Im HLR wird der gegenwärtige Aufenthaltsbereich abgefragt
  Entweder ist der Teilnehmer im HLR auffindbar, oder ein Verweis auf ein VLR
  Aufgrund dieser Informationen erfolgt ein Aufbau zur Zielmobilvermittlungsstelle
  Die Zielmobilvermittlungsstelle fragt im HLR die Berechtigungen nach
  Die Endeinrichtung wird nun über die angeschlossenen BTS gerufen (Paging), da der exakte Aufenthaltsort nicht bekannt ist
  Nach dem Melden übernimmt die nächstgelegene BTS und die Kommunikation wird verschlüsselt (erst jetzt !!!)

## Slide 66: GSM Interleaving
Kurzzeitige Störungen der Funkstrecke können einen Kanal vollständig beieinträchtigen
Die codewörter eines Kanals werden daher über die Summe der Kanäle gespreizt und anschließend werden die Kanäle inerander verschränkt
Es werden dadurch niemals zwei Bits eines Kanals hintereinander gesendet
Die Bits eines Kanals werden somit statistisch auf den Bitstrom verteilt, Übertragungsstörungen wirken sich somit über alle Kanäle gleichverteilt aus
Die Anpassung an ISDN erfolgt in eigenen Einheiten, meist in der BTS oder BSC

## Slide 67: GSM Funkschnittstelle
GSM arbeitet mit
  TDMA Time Division Multiple Access (Zeitmultiplex)
  FDMA Frequenzy Division Multiple Access (Frequenzmultiplex)
  Uplink: 890 und 915 MHz
  Downlink: 935 und 960 MHz
  In jedem Zeitschlitz wird ein Burst mit 370,833 kBit/s übertragen
  Ein Normal-Burst enthält
    Nutz und Signalisierungsdaten
    Trainingssequenz (zum Einstellen der Entzerrer)
    Stealing-Flag zum Trennen der Datenblöcke
    Tail-Bits zum Ausgleich von Laufzeitschwankungen
    Guard Time als Schutzzeit vor Überschwinger beim Ein- und Ausschalten

## Slide 68: GSM – TDMA Frame

## Slide 69: GSM Frequenzplanung
Jede Zelle hat eigene Trägerfrequenz
Je nach Verkehrsaufkommen können auch mehrere Trägerfrquenzen benutzt werden
Insgesamt stehen 1200 Kanäle zur Verfügung
Ein benutzter Kanal darf erst in der übernächsten Zelle wieder verwendet werden
Die Basisstationen arbeiten mit einer Bandbreite von 25 MHZ je Übertragungsrichtung, innerhalb dieser Bandbreite stehen 124 Trägerfrequenzen mit einem Raster von 200 kHz zur Verfügung
Jede Basisstation führt Frequency Hopping durch (über mindestens vier Frequenzen); zur Verringerung von Umweglaufzeiten (Rayleigh Fading)

## Slide 70: GSM Schnittstellen
UM-Schnittstelle
  Funkschnittstelle
  Layer1: TDMA
  Layer2: HDLC ähnliches Protokoll LAPDM (vgl. LAPD bei ISDN)
  Layer2 sichert die Informationen der höheren Layer
  Layer3: BTS und Teilnehmer tauschen über RR (Radio Ressource Management) Steuerdaten aus
    Über MM (Mobility Management) erfolgt die Lokalisierung und der Zellenwechsel
    Über CC (Call Control) Steuerung der Verbindung
    Über SS (Supplementary Services) werden die festgelegten Leistungsmerkmale unterstützt

## Slide 71: GSM Schnittstellen
Abis-Schnittstelle
  Hier werden in Layer1 2 MBIT Leitungen verwendet
  Die Verkehrskanäle der Funkschnittstelle werden hier auf 64 kBit/sec (ISDN !!!) abgebildet
  Pro 2 Mbit können so etwa 80 traffic channels übertragen werden
  Die Übertragung höherer Schichten-Informationen wird durch HDLC-LAPD gesichert,
  Höhere Schichten werden transparent übertragen (SECURITY)
A-Schnittstelle
  Basiert auf Signalisierungsverfahren Nr. 7

## Slide 72: GSM Layer3 Protokolle
Radio Ressource Management RR
  Verwaltung, Zugriff und Freigabe der Luftschnittstelle.
  Austausch zwischen Endgerät und BSS (BTS und BCS)
  Zuweisung des Übertragungskanals bei der Suche nach einem Endgerät (Paging)
Mobility Management
  Zwischen Endgerät und MSC
  RR Verbindung ist Vorraussetzung
  Identifizierung und Authentifizierung (auf Basis SIM Karte, Inernational Mobile Subscriber Identity IMSI)
  Lokalisierung eines Endgerätes sichergestellt
  Handover-Prozedur

## Slide 73: GSM-Adressierung
Keine Fixe Zuordnung zwischen Telefonnummer und Vermittlungsstelle
Mobile Subscriber Number MSISDN
  Rufnummer im Fernsprechnetz
  E.164 Adresse
  Glieder sich in
    Country code 43
    National Destination Code 664
    HLR-Code : 400
    Destination Code (laufende Nummer Innerhalb HLR)
  Mobilfunkstation, Roaming Number (MSRN)
    Temporäre Rufnummer, die vorübergehend einer Mobilstation durch VLR zugeordnet ist
  Handover Number HO
    Wird beim Weiterleiten eines Gesprächs zur nächsten Mobilvermittlungstelle verwendet

## Slide 74: GSM-Funktionsabläufe
Abgehender Ruf
Da die Funkkanäle nicht fix den Endgeräten zugwiesen sind, muss zunächst via Random Access ein Zugriff auf einen freien Funkkanal erfolgen
Danach erfolgt die Authentifizierung des Teilnehmers und das Vereinbaren der Schlüsselpaare
Danach wird mit der SETUP Nachricht die eigentliche Verbindung der gegenüberliegenden Endstelle signalisiert, hierin ist auch die vollständige Ziel-Telefon# enthalten.
Von der MSC wird nun der Nutzkanal zugwiesen
Nach Melden des Teilnehmers wird der Nutzkanal durchgeschaltet

## Slide 75: GSM-Funktionsabläufe
Kommende Verbindung
Von ISDN kommend an ein Gateway-MSC weitergeleitet
Anfrage an das HLR über den derzeitigen Standort
Danach Authentifizierung durch HLR
Anschließend Vergabe einer temporären Nummer durch das VLR
Somit kann Ziel-MSC erreicht werden;jetzt muss noch der genaue Aufenthaltsort ermittelt werden
Daher Paging über alle dem Ziel-MSC zugeordneten Basistationen
Danach Random Access für Funkkanal und Authentifizierung mit dem Ziel-MSC
…

## Slide 76: GSM-Funktionsabläufe
Aufenthaltsverwaltung
Es wird dabei
  Location Update (ohne Gespräch)
  und Handover (während Gespräch) unterschieden
Ein Standortupdate wird immer von der MS angefordert. Wird nicht nur die Zelle, sondern auch das VLR gewechselt, dann muss auch das HLR informiert werden
Der Bereich, indem eine MS sich frei bewegen kann, ohne dass ein Update der StandortInformation erfolgt, wird als Location Area bezeichnet. Diese ist konfigurierbar !!

## Slide 77: GSM-Funktionsabläufe
Handover
  Wenn während einer Verbindung die Signalstärke geringer wird, kann eine neue Funkzelle vom MS angefordert werden (über den Signalisierungskanal werden vom MS die Feldstärken aller erreichbaren BTS gemessen)
  Die Entscheidung über einen Handover erfolgt durch die BTS, nicht MS !!!

## Slide 78: GSM Handover
Das Endgeräte stellt eine stärkere Feldstärke eine anderen BTS (B) fest. Es fordert Handover an.
BTS (A, Anchor-MSC) forder einen Funkkanal in BTS (B) an
Vermittlung des Kanals zwischen BTS(A) und BTS(B)
BTS(A) veranlasst MS zum Kanalwechsel auf den Kanal von BTS(B)
MS informiert BTS(A) und BTS(B) über erfolgreichen Kanalwechsel
Erst jetzt wird Kanal von BTS(A) „gelöscht“
Erst zum Abschluss werden die Standortdaten an die VLS und HLS weitergeleitet.

## Slide 79: Handover - Kriterien
Am Signalisierungskanal werden etwa alle 2 Sekunden von der BTS initiierte Signalstärkemessungen durchgeführt (Monitoring)
  Kriterien sind
    Bitfehlerrate
    Dämpfung
    Singallaufzeit
    Aber auch Verkehrsbelastung (hier wird Handover von BSS veranlasst)

## Slide 80: Von 2G zu 5G
Speed!
3G:
  UMTS, ab ca. 2000 bis zu 384kB/s
  HSDPA : ab ca. 2007 bis zu 42 Mbit/s
4G:
  De facto Standard ab 2015, bis zu 500Mbit/s
5G:
  Ab 2019, bis zu 10xLTE

## Slide 81: Von 2G zu 5G
„Millimeterwellen“
  Bis 300 GHz
  Schlechte Durchdringung
„small cells“
  Erweiterung bisheriger Zellen

## Slide 82: Von 2G zu 5G
MIMO Technologie
Beamforming

## Slide 83: WIFI

## Slide 84: WIFI

## Slide 85: WIFI :: 2,5 GHZ

## Slide 86: WIFI :: 5 GHz

## Slide 87: WIFI
2,4 GHz
  Technisch „einfach“
  Nur drei nicht überlappende Kanäle
5 GHz
  19 nicht überlappende Kanäle
  Kürzere Reichweite

## Slide 88: Frameaufbau

## Slide 89: WIFI :: Probleme
Interferenz
Powerconsumption

## Slide 90: WIFI :: Probleme
Signal attanuation (Abnahme der Signalenergie)
Hidden node problem

## Slide 91: WIFI :: Operation
Shared set identifier: SSID

## Slide 92: WIFI :: Operation
Channel Bonding

## Slide 93: WIFI :: Modis
Basis Service SET

## Slide 94: WIFI :: Modis
Extended Service SET

## Slide 95: WIFI :: Frames
Beacons
  Frames die vom WLAN zum advertisement benutzt werden.
  Advertisen SSID & Security
Probes
  Frames, die von WLAN-Clients benutzt werden, um deren Netz „zu finden“
Authentication
  Authentifizierung
Association
  Der eigentliche Prozess, der die Verbindung zwischen Client und AP herstellt.

## Slide 96: WIFI :: wave 5

## Slide 97: WIFI :: wave 5

## Slide 98: WIFI :: Design

## Slide 99: WIFI :: Security :: Mobilfunk

## Slide 100: WIFI :: Security
SSID broadcast „abdrehen“
Signalstärke reduzieren
„gerichtete“ Antennen
Verschlüsselung
MAC - “Filtering“

## Slide 101: WIFI :: WEP
Wired Equivalent Privacy
IV
RC4
key
IV
encrypted packet
original unencrypted packet
checksum

## Slide 102: WIFI :: WEP
Probleme:
  Nur 224 mögliche IV‘s
  Bei „viel traffic“ wiederholen sich IV‘s
  Meist nach einigen Minuten ausreichend IV‘s „vorhanden“
  Packet – injection: erhöht Anzahl der IV‘s
  Z.B.: Backtrack 5 -> youtube

## Slide 103: WIFI :: WPA
Ab 2002
User authentication
Personal oder Enterprise
AES wird nun verwendet
In WAP2 zusätzlich TKIP möglich
 | WEP | WPA | WPA2
ENCRYPTION | RC4 | RC4 | AES
KEY ROTATION | NONE | Dynamic Session Keys | Dynamic Session Keys
KEY DISTRIBUTION | Manually typed into each device | Automatic distribution available | Automatic distribution available
AUTHENTICATION | Uses WEP key as Authentication | Can use 802.1x & EAP | Can use 802.1x & EAP

## Slide 104: WIFI :: SAE
WPA2 ab 2017 „unsicher“
Simultaneous authentication of equals
  Basierend auf Dragonfly
  Ersetzt in WPA3 das Aushandeln des Schlüssels
    Ziel: aus aufgezeichnetem Handshake kann Schlüssel nicht rückgerechnet werden.
    PFS (D&H) möglich
Abbildung: Vanhoef, der die KRACK-Schwachstelle von WPA2 entdeckt hat, begrüßte das Erscheinen von WPA3 auf Twitter.

## Slide 105: WIFI :: SAE
Funktionsweise:
  Für WLAN-Beitritt benötigen „beide Seiten“ das gleiche Kennwort.
  Aus diesem Kennwort wird in jedem Client ein unterschiedlicher Pairwise Master Key (PMK) generiert.
  Mit Hilfe von Dragonfly und einem 4-Wege-Handshake werden daraus die originalen Keys errechnet.
  Da Schlüssel niemals über WLAN übertragen werden, ist das Rückrechnen aus abgefangenem Traffic unmöglich.

## Slide 106: WIFI :: TOOLS
MAC Spoofing
  http://aspoof.sourceforge.net/
  http://www.gorlani.com/publicprj/macmakeup/macmakeup.asp
  http://www.klcconsulting.net/smac/
WEP Cracking tools
    http://www.backtrack-linux.org/
    http://www.remote-exploit.org/articles/backtrack/index.html
    http://wepattack.sourceforge.net/
    http://wepcrack.sourceforge.net/
Wireless Analysers
    http://www.kismetwireless.net/
    http://www.netstumbler.com/

## Slide 107: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
christian@schoendorfer.cc